韶关育鑫精密切削工具有限公司

年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 韶关育鑫精密切削工具有限公司

编制单位：韶关智铭达环保科技有限公司

二零一九年十二月

建设单位法人代表:   	         （签字）

编制单位法人代表:            （签字）

项 目 负 责 人:周智

报 告 编 写 人:周智、任诗珩

| 建设单位：韶关育鑫精密切削工具有限公司 | 编制单位：韶关智铭达环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18123688631 | 电话：0751-8959965 |
| 邮编：512500 | 邮编：512029 |
| 地址：始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块 | 地址：韶关市武江区沐溪大道168号莞韶大厦B501 |

目录

一、验收监测报告

一、项目概况	1

二、验收依据	2

2.1法律法规	2

2.2验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

三、项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	10

3.3 主要生产设备	10

3.4 主要原辅材料	11

3.5 生产工艺	12

3.6 项目变动情况	14

四、环境保护设施	15

4.1 污染物治理设施/处置设施	15

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	16

五、环境影响报告的主要结论与建议及审批部门审批决定	18

5.1 建设项目环评报告的主要结论与建议	18

5.2 审批部门审批决定	19

六、验收执行标准	22

6.1 废气	22

6.2 废水	22

6.3噪声	22

6.4 固体废物	22

七、验收监测内容	23

7.1环境保护设施调试运行效果	23

八、质量保证和质量控制	25

8.1 质量保证措施	25

8.2 监测分析方法及检出限	25

九、验收监测结果	27

9.1 生产工况	27

9.2验收监测内容及结果分析	28

9.3污染物排放总量核算	30

9.4工程建设对环境的影响	30

十、验收监测结论	32

10.1废气	32

10.2废水	32

10.3噪声	32

10.4固体废物	32

10.5总量控制	33

附件一：环评审批意见函	34

附件二：项目验收监测报告	39

附件三：工况证明	52

附表	59

二、专家意见

三、其他需要说明的事项

# 一、项目概况

近年来，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内市场强劲需求的推动下，我国金属切削工具产业整体保持平稳较快增长。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，开始迎来发展的加速期。

在市场的吸引下，韶关育鑫精密切削工具有限公司在始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块，建设年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目，总投资650万元，占地面积7390m2。

2018年9月，韶关育鑫精密切削工具有限公司委托永清环保股份有限公司编制了《年产3万支刀杠，30万片刀片建设项目环境影响报告表》，2018年12月5日，始兴县环境保护局以始环审[2018]24号文予以批复。

2019年1月年产3万支刀杆、30万片刀片建设项目开工建设；2019年3月，完成项目建设。

并于2019年4月19日，始兴县环境保护局核发广东省污染物排放许可证（编号：4402222019041101）后，进行调试运行。

受韶关育鑫精密切削工具有限公司的委托，韶关智铭达环保科技有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收工作。2019年9月，韶关智铭达环保科技有限公司派出专业技术人员对该项工程生产工艺及环保设施的运行情况进行了现场勘察，查阅和收集了有关文件及技术资料，按照国家有关法律法规的规定及要求，在现场勘察和对有关资料分析的基础上，编制验收监测方案，并委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于2019年9月6日~7日进行了现场检测；江门中环检测技术有限公司于2019年10月25日~26日进行了现场检测。韶关智铭达环保科技有限公司根据现场检测结果和环保落实检查情况，编制了本报告。

# 二、验收依据

2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起实施）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年8月1日）。

2.2验收技术规范

（1）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113 号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法 》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《年产3万支刀杠，30万片刀片建设项目环境影响报告表》，永清环保股份有限公司，2018年10月；

（2）始兴县环境保护局关于《年产3万支刀杠，30万片刀片建设项目环境影响报告表》审批意见的函，始环审[2018]24号，2018年12月5日。

2.4 其他相关文件

（1）同创伟业（广东）检测技术股份有限公司检测报告；

（2）江门中环检测技术有限公司检测报告；

（3）韶关育鑫精密切削工具有限公司提供的其他基础资料。

# 三、项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

韶关育鑫精密切削工具有限公司位于始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块，中心地理位置为：东经：114°2'3.19"，北纬：24°58'4.27"，具体地理位置见图1，项目所在地北面10m为金亿利实业有限公司，西面15m为原为路桥集团公司物料临时堆放场所，现已空置，西南面85m为洁美洗涤中心，南面5m为始兴超卓机械有限公司，东南面6m为始兴县富艺木制品有限公司，80m为始兴县恒成商品混凝土有限公司，项目四至图见图3。

图1项目地理位置示意图

图2项目平面布置示意图

图3：项目四至图

图4：危废暂存间现场照片

3.2建设内容

韶关育鑫精密切削工具有限公司总投资650万元，其中环保投资20.5万元，位于始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块，本项目总占地面积7390m2。

本项目运营期年运行天数为 300天，劳动定员17人，每天1班制，每班8小时。

表3-1 项目建设工程组成表

| 组成 | 工程内容 | 环评要求 | 实际建设 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 1F，4250m2； 车间一（建筑面积1062.5m2）、车间二（建筑面积1062.5m2）、仓库一（建筑面积1062.5m2）、仓库二（建筑面积1062.5m2） | 1F，4250m2； 车间一（建筑面积1062.5m2）、车间二（建筑面积1062.5m2）、仓库一（建筑面积1062.5m2）、仓库二（建筑面积1062.5m2） | 无 |
| 辅助 工程 | 办公楼（1#） | 3F，750m2 | 3F，750m2 | 无 |
|  | 办公楼（2#） | 3F，750m2 | 3F，750m2 | 无 |
| 公用 工程 | 供水 | 由当地自来水厂供给 | 由当地自来水厂供给 | 无 |
|  | 供电 | 由当地电网供给 | 由当地电网供给 | 无 |
| 环保 工程 | 废气 | 排风扇 | 排风扇 | 无 |
|  | 废水 | 化粪池 | 化粪池、沉淀池 | 无 |
|  | 噪声 | 合理布置生产设备、安装减振基座等 | 合理布置生产设备、安装减振基座等 | 无 |
|  | 固体废物 | 危废暂存点（5m2） | 危废暂存间（12m2） | 按照规范重新修建了危废暂存间 |

上述变动不会导致生产规模和工艺重大变动，不会导致环境影响显著变化，不属于重大变动。

3.3 主要生产设备

3-2   项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量 | 实际数量 | 型号规格 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 1台 | 1台 | GW4028 | 无 |
| 2 | 铣床 | 2台 | 2台 | HTM-M4A | 无 |
| 3 | 数控车床 | 1台 | 1台 | HL-46T-380 | 无 |
| 4 | 加工中心 | 1台 | 1台 | JF-M65 | 无 |
| 5 | 大水磨床 | 1台 | 1台 | PFG-AT-L3060AHNC-10 | 无 |
| 6 | 外圆磨床 | 1台 | 1台 | MKE1320HX500 | 无 |
| 7 | 小磨床 | 21台 | 21台 | MS-150 | 无 |
| 8 | 电炉 | 1台 | 1台 | ZJ-36-11 | 无 |
| 9 | 回火炉 | 1台 | 1台 | ZJ-15-6 | 无 |
| 10 | 线切割机 | 2台 | 2台 | HTK-DK7735 | 无 |
|  |  |  |  | DK7735 |  |
| 11 | 数控磨床 | 1台 | 1台 | HP-350A | 无 |
| 12 | 喷砂机 | 1台 | 1台 | PS-250 | 无 |
| 13 | 空压机 | 1台 | 2台 | HF-20A | 新增加1台 |
| 14 | 自动喷砂机 | / | 1台 | SY-WF4W | 新增加1台 |

3.4 主要原辅材料

1、主要原辅材料见表3-3。

3-3   原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半成品刀具 | 2吨 | 购买 |
| 2 | 钢材 | 20吨 | 购买 |
| 3 | 切削液 | 400kg | 购买 |
| 4 | 磨削液 | 200kg | 购买 |
| 5 | 润滑油 | 200kg | 购买 |
| 6 | 食用醋 | 100kg | 购买 |
| 7 | 淬火油 | 250kg | 购买 |
| 8 | 棕刚玉砂 | 800kg | 购买 |

2、水源及水平衡

本项目生产用水主要为员工生活用水、清洗用水、切削液、磨削液兑水用水及喷砂用水，项目水平衡情况见图4。

图5  本项目水平衡图

3.5 生产工艺

1、刀杆生产工艺

图6  工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

（1）切割

根据工艺需求，采用线切割机对外购钢材进行切割，加工时使用切削液作为冷却液，切削液可以循环使用，一年更换一次。此环节产生的污染物主要是固废、噪声。

（2）铣削/车削

①利用铣床在工件上加工各种表面，通常铣刀旋转运动为主运动，工件和铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽，也可以加工各种曲面、齿轮等。加工时使用切削液作为冷却液，切削液可以循环使用，一年更换一次。此环节产生的污染物主要是固废、噪声。

②利用车床加工各种回转表面，加工时使用切削液作为车床加工零件的冷却液，切削液可以循环使用，一年更换一次。此环节产生的污染物主要是固废、噪声。

（3）热处理

①淬火：淬火可以提高工件的硬度及耐磨性，将工件放入电炉中加热到800℃温度，并保持2~3小时，将零件放入淬火油池中5~10分钟冷却。此环节产生的污染物主要是废气、固废。

②回火：将经过淬火的金属件重新加热到300~400℃的温度，保温半个小时后在空气中冷区却的金属处理工艺。用以减低或消除淬火钢件中的内应力，或降低其硬度和强度，以提高其延性或韧性。

（4）喷砂

喷砂是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度。此环节产生的污染物主要是噪声、废气。

（5）表面发黑（外协）：此工序外发给其他厂家进行加工，本项目不进行加工。

（6）精磨加工

将喷砂完成的工件进行精磨加工，加工时使用磨削液作为精磨加工零件的冷却液，磨削液可以循环使用，一年更换一次。此环节产生的污染物主要是固废、噪声。

（7）精铣加工

利用加工中心对工件进行精铣加工，加工时使用切削液作为精铣加工零件的冷却液，切削液可以循环使用，一年更换一次。此环节产生的污染物主要是固废、噪声。

2、刀片生产工艺

图7  工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

将外购的半成品刀具进行磨制，磨制完成后用砂轮机给刀片进行打磨使其刃口钝化，接着将刀片放入食用醋中浸泡，泡完之后用清水冲洗、再烘干（热源为电），外发涤层。此环节产生的污染物主要是金属粉尘、噪声、废气。

3.6 项目变动情况

经现场核查，项目实际建设情况与项目环评要求设计的变动情况详见下表。

表3-4项目变动情况一览表

| 内容 | 项目环评要求 | 实际建设情况 | 变动情况及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 一台喷砂机 | 一台喷砂机、一台自动喷砂机 | 新增一台自动喷砂机；部分产品质量规格有要求，需要采用自动喷砂 | 自动喷砂机喷砂过程中产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，不属于重大变动 |
|  | 一台空压机 | 两台空压机 | 新增一台空压机；作为备用 | 不属于重大变动 |
| 环保设施 | 刀片清洗废水经添加碳酸钙中和后用于厂内道路喷洒除尘，不外排 | 经沉淀池沉淀后循环利用，不外排 | 经沉淀池沉淀后循环利用；刀片清洗废水的量较小，经沉淀池沉淀后可以达到环评要求中的处理效果。为避免后期产生不必要的污染，采用沉淀池沉淀后循环利用，不外排；沉淀池沉淀后产生的沉淀渣由厂家定期回收 | 不属于重大变动 |

上述变动不会导致生产规模和工艺重大变动，不会导致环境影响显著变化，不会导致不利环境影响加重，不属于重大变动。

# 四、环境保护设施

4.1 污染物治理设施/处置设施

4.1.1 废气

本项目废气主要为：金属粉尘、淬火油雾、喷砂粉尘和清洗废气。

（1）金属粉尘：项目刀片加工生产磨制和钝化过程时会产生少量金属粉尘，主要污染物为颗粒物。经车间内散逸和厂房阻隔后，以无组织形式排放。

（2）淬火油雾：本项目热处理废气主要为淬火过程中淬火油挥发的有机废气。淬火油不易挥发，而且淬火温度较低，在淬火过程中挥发的有机废气产生量少，以非甲烷类总烃计。经车间内散逸和厂房阻隔后，以无组织形式排放。

（3）喷砂粉尘：项目刀片、刀杆喷砂加工过程中会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物。经车间内散逸和厂房阻隔后，以无组织形式排放。

（4）清洗废气：本项目刀片加工过程中将刀片放入食用醋中浸泡，之后用清水清洗。食用醋的主要成分为水、乙酸甘油、微量酒精等。清洗及清洗过程中主要会挥发出VOCs，经车间内散逸和厂房阻隔后，以无组织形式排放。

4.1.2废水

本项目产生的废水主要为生活废水、刀片清洗废水、自动喷砂机喷砂废水。

（1）生活废水：本项目生活废水经三级化粪池预处理后，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二时段三级标准，排入始兴县污水处理厂，再经过始兴县污水处理厂处理达标后，排入墨江。

（2）刀片清洗废水：本项目刀片用食用醋浸泡后，需用清水冲洗刀片表面上的食用醋。清洗工序产生废水，主要污染因子为pH，呈弱碱性。根据建设单位提供资料，项目每年生产刀片30万片，每500片刀片清洗用水量约为1L，则清洗用水量为600L/a。清洗工序产生的废水经经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

（3）自动喷砂机喷砂废水：本项目新增的自动喷砂机在喷砂过程中产生的喷砂废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

4.1.3噪声

本项目噪声源主要来自生产设备，噪声级范围在75-85dB(A)之间。本项目通过选用低噪声生产设备、对生产器械进行基础加固减振、建设密闭厂房等措施，降低噪声对外界的影响。

4.1.4固废

本项目运行过程中产生的固体废物包括一般废物和危险废物。

（1）一般废物：①生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；②含废油抹布收集后，与生活垃圾一起交由环卫部门处理；③废边金属角料统一收集后由厂家回收；④废金属屑统一收集后由厂家回收；⑤废棕刚玉砂收集后由厂家回收；⑥喷砂机收集的粉尘外卖；。

（2）危险废物：①废淬火油泥；②废润滑油；③废切削液；④废磨削液，集中收集至危废暂存间后交由有资质单位进行处理；废油桶集中收集至危废暂存间后由厂家回收。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资650万元，其中环保投资为20.5万元，占总投资额的3.1%，环境保护设施投资见下表表4-1。

表4-1环保设施投资情况表

| 污染类型 | 建设内容 | 实际建设内容 | 环评投资 （万元） | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 三级化粪池 | 三级化粪池、沉淀池 | 3 | 4.5 |
| 废气 | 排气扇 | 排气扇 | 6 | 6 |
| 噪声 | 选用低噪设备、减震垫等措施 | 选用低噪设备、减震垫等措施 | 3 | 3 |
| 固废 | 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间 | 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间 | 7 | 7 |
| 总计 | 19 | 20.5 |

项目已按照环评中“三同时”内容建设，具体建设情况如下见表4-2。

表4-2 环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 分类 | 污染物名称 | 环评要求 | 实际治理措施内容 | 是否变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 生活污水 | 经三级化粪池预处理后，排入始兴县污水处理厂 | 经三级化粪池预处理后，排入始兴县污水处理厂 | 与环评一致 |
|  |  | 清洗废水 | 经添加碳酸钙中和后用于厂内道路喷洒除尘，不外排 | 经沉淀池沉淀后循环利用，不外排 | 经沉淀池沉淀后循环利用，不外排 |
| 2 | 废气治理 | 废气 | 排风扇 | 排风扇 | 与环评一致 |
| 3 | 一般废物 | 生活垃圾 | 收集暂存，环卫部门定期清运 | 收集暂存，环卫部门定期清运 | 与环评一致 |
|  |  | 含废油抹布 |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 废边金属角料 | 厂家回收 | 厂家回收 | 与环评一致 |
|  |  | 废金属屑 | 厂家回收 | 厂家回收 | 与环评一致 |
|  |  | 废棕刚玉砂 | 厂家回收 | 厂家回收 | 与环评一致 |
|  |  | 喷砂机收集的粉尘 | 外卖 | 外卖 | 与环评一致 |
|  |  | 沉淀渣 | 厂家回收 | 厂家回收 | / |
| 4 | 危险废物 | 废淬火油泥 | 交由有资质单位进行处理 | 交由有资质单位进行处理 | 与环评一致 |
|  |  | 废润滑油 | 交由有资质单位进行处理 | 交由有资质单位进行处理 | 与环评一致 |
|  |  | 废油桶 | 交由有资质单位进行处理 | 由厂家回收 | 由厂家回收 |
|  |  | 废切削液 | 交由有资质单位进行处理 | 交由有资质单位进行处理 | 与环评一致 |
|  |  | 废磨削液 | 交由有资质单位进行处理 | 交由有资质单位进行处理 | 与环评一致 |
| 5 | 噪声治理 | 设备运行噪声 | 选用低噪设备、减震垫等措施 | 选用低噪设备、减震垫等措施 | 与环评一致 |

# 五、环境影响报告的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1、营运期环境影响评价结论

(1)水环境影响评价结论

项目主要废水为生活污水：主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS，经三级化粪池预处理后，通过管网排入始兴县污水处理厂，经始兴县污水处理厂处理达标后，排入墨江。

(2)大气环境影响评价结论

无组织排放废气：本项目打磨工序、喷砂工序产生的粉尘经空气扩散，厂房阻隔后最大落地浓度均能满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准（无组织监控点浓度≤1.0mg/m3）；淬火工序产生的油雾（非甲烷类总烃）经空气扩散，厂房阻隔后最大落地浓度均能满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准（无组织监控点浓度≤4.0mg/m3）；清洗工序产生的VOCS通过空气扩散，厂房阻隔后最大落地浓度均能满足《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准中无组织排放标准，对周围环境影响在可接受范围内。

（3）声环境影响评价结论

项目主要设备源强75～85dB(A)，建设单位采取的减噪措施包括：选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔音等，采取了以上措施后，可将设备噪声降低5dB(A)，则源强为70～80dB(A)；经过预测计算，厂界昼间噪声最大排放值为60.3dB(A)，夜间不开工，本项目夜间不进行生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，最近敏感点（北面5m金亿利宿舍区）预测值为34.1dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类要求。

(4)固体废物环境影响评价结论

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为废金属边角料、废金属屑、废棕刚玉砂砂、喷砂机收集的粉尘、废含油抹布、废淬火油泥、废润滑油、废油桶以及职工办公生活过程中产生的生活垃圾。

①一般固废：废金属边角料、废金属屑、废棕刚玉砂收集后由厂家回收；喷砂机收集的粉尘外卖；生活垃圾和废含油抹布收集暂存，由环卫部门定期清运。

②危险废物：废淬火油泥、废润滑油、废切削液、废磨削液交由有资质单位处理；废油桶由厂家回收；

经采用上述措施后，该项目产生的固体废弃物可做到妥善处置，则对周围环境基本无影响。

5.1.2、综合结论

韶关育鑫精密切削工具有限公司投资650万元，选址于始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块（地理位置坐标：114°2'3.19"，北纬：24°58'4.27"），建设年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目。该项目只要在运营过程中切实落实污染治理措施，建立完善的管理制度，确保各项污染物达标外排，保证各种污染防治设施正常运行，则本项目对周围环境影响在可接受范围内。

5.1.3、建议

（1）加强企业管理，建立完善的工艺执行监督考核、设备维修维护、原材料检验和贮存、产品质量检查制度，严格工艺控制和操作条件，按操作规程操作，加强岗位责任制；特别是保持设备的良好状态，采用高效生产工艺和技术，减少能耗，提高产品质量。

（2）切实做好各项环境风险措施，实现厂区建设与环境相互协调发展。

（3）建立健全环境保护日程管理和责任制度，积极配合环保部门的监督管理。

（4）注重厂内环境卫生和生态保护，做好绿化美化工作，形成一种良好的工作环境。

5.2 审批部门审批决定

《始兴县环境保护局关于年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目环境影响报告表》的审批意见（始环审[2018]24号），主要要求如下：

始兴县育鑫精密切削工具有限公司：

你单位报来《年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县育鑫精密切削工具有限公司选址始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块拟投资650万元（其中环保投资19万元），建设年产3万支刀杆，30万片刀片项目。项目占地面积7390平方米，主体工程包括1栋生产车间（1F）和2栋办公楼（3F），原辅材料主要为半成品刀具、钢材、切削液等。项目刀杆生产工艺为：钢材→切割→铣削/车床→淬火→回火→喷砂→表面发黑（外协）→精密加工→精铣加工→成品；刀片制作工艺流程：半成品刀具→钝化→清洗→烘干→外发涤层→成品。项目主要生产设备有铣床（1台）、小磨床（21台）、线切割机（2台）、电炉（1台）、回火炉（1台）等。项目厂区不设食宿，定员17人，年生产300天，每天一班制，每班8小时。

二、该项目选址厂房用地性质为工业用地，且符合国家和地方相关产业政策。建设单位在认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保障生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，同意该项目申报建设。

三、项目运营期废水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经管网排入始兴县污水处理厂，因此不新增废水总量控制指标。

四、项目在建设施工过程中，要严格执行环保“三同时”制度，注重生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。

1、按生态环保要求，对施工建设场地要定时洒水、喷淋，物料实行覆盖运输，保持车辆整体整洁，防止沿途撒漏，定期清理施工场地出入口，以尽量减少扬尘对周边环境的影响。项目产生的粉尘、扬尘等颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

2、对施工机械设备、运输车辆冲洗等产生的废水经沉淀处理后回用于施工场、道路易扬尘点及部分物料堆存地洒水，严格控制施工机械的跑、冒、滴、漏，最大限度减少施工机械油污水对周边环境的影响。施工场地不设临时工棚，因此无生活废水产生和排放。

3、科学选址施工方案，施工过程中尽量选用低噪声机械设备，采取物理隔声等有效措施减轻施工机械噪声对周边环境的影响，并合理安排施工时间，无特殊情况未经批准不得在夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。

4、建设项目在施工期间开挖土方应及时回填，建筑垃圾可利用部分回收利用，不能利用的运至指定受纳场处置。生活垃圾经收集后交由环卫部分统一收集处置。

5、落实水土保持方案，合理施工布局，尽量避免雨季施工，采取排水、拦挡、绿化和表面覆盖等措施降低施工期水土流失影响。

五、项目在建成后的运营管理过程中应切实加强生态环境保护措施。

1、项目车床、铣床、磨床等工序通过使用切削液可减少金属粉尘产生，刀片磨制和钝化过程中产生少量金属粉尘；淬火过程中生产的少量挥发性有机废气通过排风扇加强通风，减少对周边环境的影响；喷砂过程中产生的粉尘经喷砂机自带的除尘设备处理后排放；颗粒物、非甲烷总烃等执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。清洗工序产生的VOCs执行《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准中的无组织排放标准。

2、运营期切削液、磨削液兑水后用于工序降温，循环使用，定期更换，属于危险废物，按要求交由有资质单位处理；食用醋浸泡后的刀片清洗过程中产生的废水经添加碳酸钙中和后用于厂内道路喷洒除尘，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经集污管网排入始兴县污水处理厂处理达标后排放。

3、运营期噪声主要来源于切割机、铣床等机械加工生产工序，通过减振基座、消声处理、墙体阻隔等措施减少对周边环境影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、项目应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等要求分别设立一般固废、危险废物贮存场所，分类堆放。其中废金属边角料、废物金属屑、废物棕刚玉砂由厂家统一回收，喷砂机收集的粉尘外卖；废物淬火油泥、废润滑油、废油桶、废切削液、废磨削液等属于危险废物，经收集后交由有资质的单位处理、处置，严格执行转移联单制度并按相关要求做好危险废物规范化相关工作；废含油抹布、生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。

5、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。做好厂区环境保护管理工作，加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保意识和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、项目竣工后，企业应及时自行组织建设项目竣工环境保护验收。

七、如项目的性质、规模、地点、防止措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

# 六、验收执行标准

根据环境影响报告表及审批意见，执行《3万支刀杆，30万片刀片建设项目环境影响报告表》以及审批意见（始环审[2018]24号）要求的污染物排放标准。

6.1 废气

项目外排废气主要为：金属粉尘、淬火油雾、喷砂粉尘、清洗废气。

（1）金属粉尘、喷砂粉尘：颗粒物排放浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（2）淬火油雾：非甲烷总烃排放浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（3）清洗废气：VOCS标准限值参考广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值。

### 6.2 废水

废水总排口执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二时段三级标准要求。

### 6.3噪声

项目噪声排放厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准；敏感点环境噪声执行GB 3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

表6-1 厂界噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表6-2 声环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

6.4 固体废物

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；一般工业固体废物的贮存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求及其2013年修改单。

# 七、验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

本项目主要污染物为：金属粉尘、淬火油雾、喷砂粉尘、清洗废气、生活污水、刀片清洗废水、自动喷砂机喷砂废水。

1、废气

本项目废气为：金属粉尘、淬火油雾、喷砂粉尘、清洗废气，污染物为颗粒物、非甲烷总烃、VOCs，无组织排放。

无组织排放废气（厂界上风向1个、下风向3个）：颗粒物、非甲烷总烃、VOCs，连续监测2天，每天监测3次。

详见表7-1。

表 7-1 废气验收监测点位、因子及频次表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向厂界外1个监测点、下风向厂界外浓度最高处布设3个监测点 | 颗粒物、非甲烷总烃、VOCs | 1天3次 连续监测2天 |

2、废水

废水监测内容：化粪池出口设置一个监测点，连续监测2天，每天监测4次，详见表7-2。

表 7-2 废水验收监测点位、因子及频次表

| 类别 | 监测位置 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池出口 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物 | 1天4次 连续监测2天 |

3、厂界噪声监测

噪声监测内容：因项目南、北边界分别与领厂共墙，故不在南、北边界布点监测，仅在厂界东、西各设置一个监测点，连续监测2天，每天昼间、夜间各测1次，详见表7-3。

表 7-3 噪声验收监测点位、因子及频次表

| 噪声 | 监测位置 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂界东外1m处 | 厂界昼、夜间噪声 | 1天2次 连续监测2天 |
|  | 厂界西外1m处 |  |  |

- 声环境噪声监测

噪声监测内容：金亿利宿舍设置一个监测点，连续监测2天，每天昼间、夜间各测1次，详见表7-4。

表 7-4 噪声验收监测点位、因子及频次表

| 噪声 | 监测位置 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金亿利宿舍 | 厂界昼、夜间噪声 | 1天2次 连续监测2天 |

八、质量保证和质量控制

8.1 质量保证措施

为保证监测结果准确可靠，监测过程严格按《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发【2000】38 号文附件）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）等环境监测技术规范相关章节要求进行。

（1）验收监测在工况稳定，生产负荷达到设计能力的75%以上进行。

（2）监测人员持证上岗情况参加本次验收监测采样和测试的人员，均按国家规定持证上岗。

（3）监测仪器核准情况现场采样和测试前，采样和测试仪器均用标气进行校准，烟尘采样仪在进入现场前对采样器流量进行校核，并按照国家环保总局发布的《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）的要求进行全过程控制。

（4）监测方法有效性严格按照审查确认的验收监测方案开展工作，及时了解工况情况，保证监测过程中工况条件满足有关规定。保证各监测点位布设的科学性和可比性。分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法。

（5）现场平行、加标回收等质控措施落实情况为保证监测分析结果的合理性、可靠性和准确性，在监测期间布点、采样、样品贮运、保存参考国家标准《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91- 2002）的技术要求进行。实验室分析过程应加不少于10%的平行样，对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品，对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10% 加标回收样品分析，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。

（6）监测数据的合理性、可靠性和准确性采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按规定进行三级审核。

8.2 监测分析方法及检出限

监测分析方法及检测仪器、检出限等见表8-1。

表 8-1 监测分析方法检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法依据 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 电子天平AUW120D | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | 气相色谱仪 GC-2010 Pro | / |
|  | VOCs | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC9600 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | 便携式PH计 PHBJ-260 | / |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828—2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平FA2004B | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 N4 | 0.025mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | 35dB |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | 多功能声级计AWA6228 | 20dB |

# 九、验收监测结果

9.1 生产工况

废气、废水、厂界噪声的监测日期为2019年9月6日至7日，监测期间生产运行正常，工况稳定，生产运行负荷见表9-1。声环境噪声的监测日期为2019年10月25日至26日，监测期间生产运行正常，工况稳定，生产运行负荷见表9-2。详见附件三。

表 9-1 监测期间工况负荷

| 监测时间 | 产品名称 | 设计工况 | 实际工况 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.09.06 | 刀杆 | 100支刀杆/天 | 88支刀杆 | 88.0% |
|  | 刀片 | 1000片刀片/天 | 900片刀片 | 90.0% |
| 2019.09.07 | 刀杆 | 100支刀杆/天 | 92支刀杆 | 92.0% |
|  | 刀片 | 1000片刀片/天 | 890片刀片 | 89.0% |
| 注：年工作300天。 |

表 9-2 监测期间工况负荷

| 监测时间 | 产品名称 | 设计工况 | 实际工况 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.25 | 刀杆 | 100支刀杆/天 | 83支刀杆 | 83.0% |
|  | 刀片 | 1000片刀片/天 | 920片刀片 | 92.0% |
| 2019.10.26 | 刀杆 | 100支刀杆/天 | 90支刀杆 | 90.0% |
|  | 刀片 | 1000片刀片/天 | 880片刀片 | 88.0% |
| 注：年工作300天。 |

验收检测期间，项目生产负荷为 75%以上，满足原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中要求的设计能力 75%以上生产负荷要求。

9.2验收监测内容及结果分析

1、废气监测结果，详见下表。

表9-3  无组织废气监测结果及评价

单位：mg/m3

| 采样位置 | 检测项目 | 检测结果 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09月06日 | 09月07日 |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 上风向参照点〇1# | 颗粒物 | 0.187 | 0.208 | 0.189 | 0.187 | 0.170 | 0.189 | / |
|  | VOCs | 0.191 | 0.180 | 0.189 | 0.418 | 0.398 | 0.380 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | / |
| 下风向监控点〇2# | 颗粒物 | 0.337 | 0.302 | 0.283 | 0.337 | 0.265 | 0.283 | 1.0 |
|  | VOCs | 0.265 | 0.396 | 0.400 | 0.578 | 0.510 | 0.817 | 2.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 4.0 |
| 下风向监控点〇3# | 颗粒物 | 0.331 | 0.321 | 0.283 | 0.318 | 0.265 | 0.303 | 1.0 |
|  | VOCs | 0.376 | 0.334 | 0.415 | 0.617 | 0.637 | 0.816 | 2.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 4.0 |
| 下风向监控点〇4# | 颗粒物 | 0.356 | 0.321 | 0.283 | 0.318 | 0.284 | 0.302 | 1.0 |
|  | VOCs | 0.352 | 0.248 | 0.425 | 0.601 | 0.592 | 0.748 | 2.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 4.0 |
| 样品状态 | 完好无损。 |
| 备注 | 标准限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段无组织排放监控浓度限值，其中VOCs执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值； |
| 结论 | 监测期间，无组织废气颗粒物、非甲烷总烃监测结果符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段无组织排放监控浓度限值要求，VOCs监测结果符合要求广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值要求。 |

2、废水监测结果，详见下表。

表9-4  废水监测结果及评价

单位：mg/L

| 采样位置 | 样品 状态 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09月06日 | 09月07日 |  |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |
| 生活污水排放口 | 液态、正常 | pH值 | 7.10 | 7.05 | 6.98 | 7.04 | 6.95 | 6.94 | 7.01 | 6.98 | 6~9 |
|  |  | 化学需氧量 | 41 | 32 | 37 | 48 | 45 | 28 | 24 | 35 | 500 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 10.8 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 11.8 | 7.4 | 6.4 | 9.2 | 300 |
|  |  | 悬浮物 | 16 | 12 | 18 | 10 | 13 | 17 | 15 | 19 | 400 |
|  |  | 氨氮 | 11.0 | 10.1 | 11.4 | 11.0 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 10.8 | — |
| 采样方式 | 瞬时采样。 |
| 备注 | 标准限值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准； “——”表示执行标准不对该项目作限值要求。 |
| 结论 | 监测期间，生活污水排放口各监测因子监测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值要求。 |

3、本项目噪声源主要来自生产车间内设备运行产生的噪声。噪声监测内容：厂界东、西各设置一个监测点，连续监测2天，每天昼间、夜间各测 1 次。

表 9-5昼间噪声监测结果及评价

| 测点编号 | 检测位置 | 检测结果Leq[dB（A）] | 标准限值 Leq[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09月6日 | 09月7日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东边界外1米处 | 56.6 | 42.3 | 57.5 | 40.5 | 65 | 55 |
| 2# | 西边界外1米处 | 56.4 | 43.2 | 56.3 | 42.3 | 65 | 55 |
| 气象条件 | 09月06日：天气状况：晴 气温：30.2℃ 风向：东 检测期间最大风速：1.2m/s 09月07日：天气状况：晴 气温：30.0℃ 风向：东 检测期间最大风速：1.3m/s |
| 备注 | 1、标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值； 2、因项目南、北厂界分别与邻厂共墙，故不在项目南、北厂界布设检测点位； |
| 结论 | 监测期间，项目东、西边界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值要求。 |

4、声环境噪声监测内容：金亿利宿舍设置一个监测点，连续监测2天，每天昼间、夜间各测 1 次。

表 9-6昼间噪声监测结果及评价

| 测点编号 | 检测位置 | 检测时间 | 检测结果（Leq） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 金亿利宿舍 | 2019-11-25 | 56.9 | 45.9 |
|  |  | 2019-11-26 | 57.2 | 44.5 |
| 结论 | 监测期间，金亿利宿舍声环境噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类限值要求。 |

9.3污染物排放总量核算

根据《年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目环境影响报告表》要求，本项目不分配总量指标。

9.4工程建设对环境的影响

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)。

（1）废气

项目废气主要为：金属粉尘（颗粒物，无组织排放）、淬火油雾（非甲烷总烃，无组织排放）、喷砂粉尘（颗粒物，无组织排放）、清洗废气（VOCs，无组织排放）。验收监测结果表明：

颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。VOCs排放浓度符合广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值要求，综上所述，项目废气对环境影响较小。

（2）废水

本项目营运期废水主要为生活废水、刀片清洗废水、自动喷砂机喷砂废水。

生活污水排放口各指标监测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值要求，达标后排放。刀片清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；自动喷砂机喷砂废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。可见，项目废水对外环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声源主要来自生产车间内设备运行产生的噪声，验收监测结果表明，项目厂界周边噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。可见，项目产生的噪声对周边环境影响较小。

（4）固体废物

本项目运行过程中产生的固体废物包括一般废物和危险废物。

一般废物：①生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；②含废油抹布收集后，与生活垃圾一起交由环卫部门处理；③废边金属角料统一收集后由厂家回收；④废金属屑统一收集后由厂家回收；⑤废棕刚玉砂收集后由厂家回收；⑥喷砂机收集的粉尘外卖；⑦沉淀渣收集后由厂家回收。

危险废物：①废淬火油泥；②废润滑油；③废切削液；④废磨削液，集中收集至危废暂存间后交由有资质单位进行处理；废油桶集中收集至危废暂存间后由厂家回收。

可见，项目产生的固废对周边环境影响较小。

# 十、验收监测结论

年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目环保审批手续齐全。照环评以及环评批复的要求，在运营期间对废水、废气、噪声、固体废物都进行了相应的环保设施处理，产生的污染对周边环境影响轻微。

验收监测期间年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目运营正常，工况稳定，生产负荷达到设计生产能力的 75%以上，各环保治理设施运转正常，符合验收监测要求。

10.1废气

监测期间，项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，VOCs排放浓度符合广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值要求。

综上所述，项目废气经车间内散逸和厂房阻隔后，符合环保验收的要求，对环境影响较小。

10.2废水

本项目营运期废水主要为生活废水、刀片清洗废水、自动喷砂机喷砂废水。

生活污水排放口各指标监测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值要求，达标后排放；刀片清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；自动喷砂机喷砂废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。项目废水对外环境影响较小。

10.3噪声

监测期间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；声环境噪声达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

10.4固体废物

本项目运行过程中产生的固体废物包括一般废物和危险废物。

一般废物：①生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；②含废油抹布收集后，与生活垃圾一起交由环卫部门处理；③废边金属角料统一收集后由厂家回收；④废金属屑统一收集后由厂家回收；⑤废棕刚玉砂收集后由厂家回收；⑥喷砂机收集的粉尘外卖；⑦沉淀渣收集后由厂家回收。

危险废物：①废淬火油泥；②废润滑油；③废切削液；④废磨削液，集中收集至危废暂存间后交由有资质单位进行处理；废油桶集中收集至危废暂存间后由厂家回收。

项目产生的固废对周边环境影响较小。

10.5总量控制

根据《年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目环境影响报告表》要求，本项目不分配总量控制指标。

综上所述，韶关育鑫精密切削工具有限公司年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目执行了国家建设项目环境管理制度要求，基本落实了环评报告中提出的各项环保措施，做到了环保设施与主体工程的“三同时”。相关监测要素符合要求达标排放。

# 附件一：环评审批意见函

# 附件二：项目验收监测报告

# 附件三：工况证明

# 附件四：危废合同

# 附件五：排污许可证

# 附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 韶关育鑫精密切削工具有限公司 年产3万支刀杆，30万片刀片建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 始兴县制笔基地金亿利一期南侧地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3321切削工具制造 | 建设性质 | ☑新建 □ 改扩建 □ 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | N24°58'4.27" E114°2'3.19" |
|  | 设计生产能力 | 年产3万支刀杆，30万片刀片 | 实际生产能力 | 年产3万支刀杆，30万片刀片 | 环评单位 | 永清环保股份有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 始兴县环境保护局 | 审批文号 | 始环审[2018]24号 | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年10月 | 竣工日期 | 2019年1月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 同创伟业（广东）检测技术股份有限公司、江门中环检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 650 | 环保投资总概算（万元） | 19 | 所占比例（%） | 2.9 |
|  | 实际总投资 | 650 | 实际环保投资（万元） | 20.5 | 所占比例（%） | 3.1 |
|  | 废水治理（万元） | 4.5 | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 7 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 5t/a | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400小时 |
| 运营单位 | 韶关育鑫精密切削工具有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91440222MA4ULXKDX6 | 验收时间 | 2019年9月6-7日；2019年10月25-26日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际 排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | - | - | - | - | - | 0.01836 | - | - | 0.01836 | - | - | - |
|  | 化学需氧量 | - | 48 | 500 | - | - | 0.0088 | - | - | 0.0088 | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | 11.8 | / | - | - | 0.0022 | - | - | 0.0022 | - | - | - |
|  | 石油类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 烟尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业粉尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业固体废物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | vocs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

- 专家意见

- 其他需要说明事项