韶关东站地下人防设施优化提升利用

初步方案

根据《关于研究火车东站地下人防设施优化提升利用工作的会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2019〕384号）精神，经实地勘察，现制定方案如下。

一、火车东站地下人防设施现状

韶关东站地下人防设施为原地下商场，于1990年建成投入使用，因使用时间较长，管理成本高，空置率递增，且多次被列为消防隐患重点整治单位，于2017年停业。

目前该设施未通水电，无消防设施，无监控设施，人防设施不完整，地面为普通瓷砖。设施总长183米(形状呈直角型），宽8-8.5米，面积1536平方米。柱间距最长为4.45米，主通道宽度为4-4.5米。现有3个人行楼梯通道，分别为中石化公司出口、公交总站出口、火车站广场出口。

二、初步设计方案

为满足停车场基本规范要求，需完善人防基本设施，安装消防、照明、通风、监控、道闸等设施，对墙面进行翻新，按停车场标准对原地面进行处理。将中石化公司人行楼梯出口改造为车库出入口，并对原人防门洞进行扩宽，由原宽1.7米扩宽至4.5米，扩宽后可利用原人防设施整个区域，可提供32个停车位，设置12个标准车位和20个仅限车长4.2米以下车型的非标准车位。

- 社会效益。

提升城市管理综合水平，缓解火车东站周边停车压力，提升国有资产使用效率，避免资源浪费。